ИНСТРУКЦИЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА BODY CRAFT ECT-2500

ФУНКЦИИ:

SCAN(Сканирование): чередует между Ватты/ Калории и Обороты в минуту/Скорость. 6 секунд на дисплей.

RPM (Обороты./мин.) – 0~15~999

SPEED (Скорость) – 0~99.9 км/ч

TIME (Время) – 0:00~99:59

DISTANCE (Расстояние)- 0.00~99.99 км

CALORIES (Калории) -0~9999

WATTS (Ватты) – 0~999 Вт

PULSE (Пульс) P~30~240

Символ «сердце»: вкл./выкл.

Ручной режим: 1-16 уровней

Программы: P1-P12

Ватты: 10~350

Индивидуальные программы: U1-U4

Контроль пульса: 55%-75%-90%-индивидуально (цель)

Пульс: P~30-240

Информация о пользователе: U0~U4 (U1-U4 информация записывается)

- Пол: выбор символ Мужчина/Женщина

- Возраст: 10-25-99

- Рост: 100-160-200 (см) / 40-60-80 (дюймов)

- Вес: 20-50-150 (кг)/ 40-100-350 (фунтов)

ОПИСАНИЕ:

- Предварительная установка данных пользователя: пол, возраст, рост, вес. Пользователь вводит свои данные (пол, возраст, рост, вес) в компьютер для того чтобы они использовались в дальнейшем для вычислений.

- Выбор программ: ручная/предустановленная/Ватты/пульсозависимая. Пользователь может выбрать разные режимы контроля за тренировкой. Ниже дано подробное описание режимов.

- Запуск программ: ручная/предустановленная/Ватты/пульсозависимая. Пользователь запускает выбранные программы.

- Установка целевых значений: время, дистанция, калории, ватты, пульс. Установка и ввод желаемых значений. Отсчет будет производиться от установленных значений к нулю. Пользователь модет не вводить значения и в этом случае компьютер будет считать тренировку от 0 до конечного значения.

- Нажатие на кнопки ENTER (ВВОД) / UP(ВВЕРХ)/ DOWN(ВНИЗ) /START(СТАРТ)/ STOP(СТОП). Для того чтобы увеличить или уменьшить значения используйте кнопки UP(ВВЕРХ)/ DOWN(ВНИЗ). После установки каждого значения нажимайте ENTER (ВВОД) для подтверждения выбора. START/STOP - заканчивает предыдущий шаг установки, нажмите START для начала выполнения функции, пользователь может нажать на PAUSE если необходимо сделать паузу в тренировке.

- Встроенный пульсоприемник с нагрудным ремнем кардиодатчика. Компьютер имеет встроенный пульсоприемник и пользователь может использовать его с нагрудным кардиодатчиком. Со способом подключения ознакомьтесь в инструкции к кардиодатчику.

- Функция оценки восстановления: После окончания тренировки нажмите RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) при этом ладони должны находится на датчиках пульса. После этого начнется отсчет 1 минуты после чего будет выдан уровень тренированности от 1 до 6.

| Значение | Уровень тренированности |  |
| --- | --- | --- |
| F1 | Превосходный |  |
| F2 | Хороший |  |
| F3 | Средний |  |
| F4 | Слабый |  |
| F5 | Плохой |  |
| F6 | Очень плохой |  |

Для улучшения статуса восстановления сердечного ритма от F6 до F1 продолжайте регулярные тренировки.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

Данный эллиптический тренажер использует Электромагнитную систему нагрузки.

MANUAL/РУЧНАЯ УСТАНОВКА: установите уровень сопротивления используя дисплей (если необходимо) установите тренировочные параметры Время/Расстояние/ккал/ пульс, затем нажмите Старт/Стоп для запуска ручной программы.

ПРОГРАММЫ: 12 предустановленных программ (P1~P12).Уровень нагрузки может меняться во время программы.

ВАТТЫ: Уровень нагрузки в ваттах по умолчанию 100. Пользователь может изменять значение Ватт, используя UP/DOWN (вверх/вниз) кнопку. Введенное значение Ватт будет оставаться неизменным вне зависимости от скорости.

PERSONAL/ Индивидуальная настройка: создает вашу собственный профиль программ U1~U4 устанавливая уровень сопротивления для каждого индивидуального параметра. После Программа будет автоматически сохранена для дальнейшего использования. U0 также вводится как и другие программы, однако эта программа не может быть сохранена.

H.R.C. / Контроль Частоты Сердечного Ритма – вы можете определить целевой уровень  ЧСР выбрав одну из предустановленных программ 55%, 75% или 90%. Пожалуйста введите свой возраст как информацию о пользователе для того чтобы уровень ЧСР был установлен корректно. Окно Пульс будет мигать когда вы достигните целевого значения ЧСР в соответствии с выбранной программой.

I 55% - программ «Диета»

II 75% - программа «Здоровье»

III 90% - программа «Спорт»

IV TARGET  - пользовательская установка ЧСР

ОПЕРАЦИИ:

- После включения по умолчанию выбирается пользователь 1 (U1) однако вы можете выбрать другого пользователя повернув ручку UP/DOWN и нажав ENTER/ВВОД для подтверждения.  После этого можно поменять значение: пол, возраст, рост, вес и другую личную информацию, которая отображается справа вверху, для выбора и подтверждения нажмите ENTER/ВВОД.

- Дисплей с контрольными функциями будет мигать, указывая что вы можете выбрать программы от 1 до 12 поворачивая ручку UP/DOWN и нажав ENTER/ВВОД для подтверждения. Все прочие значения по умолчанию могут быть изменены нажатием на кнопку Enter до тех пор пока необходимая окно не начнет мигать. Для подтверждения нажмите ENTER/ВВОД.

- Когда вся информация введена нажмите кнопку START/STOP и начинайте тренировку.

Примечание:

- может подключаться DC адаптер (24 вольта, 2,5 А)

- беречь компьютер от попадания влаги