СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС M PRESS(М ПРЕСС)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

302A

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Примите наши поздравления и благодарность за то, что вы выбрали систему силовой тренировки M PRESS. Тренажер M PRESS предоставляет внушительный набор упражнений для силовой тренировки с целью развития всех основных групп мышц.

Являются ли вашей целью кардиотренировки, стройное подтянутое тело или впечатляющий размер мышц и сила, с помощью M PRESS вы добьетесь желаемых результатов.

Для вашей безопасности и пользы прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сопутствующую литературу до начала использования M PRESS. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, позвоните  местному  дилеру  оборудования BODYCRAFT

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Существует определенный риск при использовании данного типа оборудования. Проконсультируйтесь со своим врачом перед выполнением этой или какой-либо другой тренировочной программы.

Особенно это касается людей в возрасте после 35 или лиц, находящихся в группе риска по здоровью. Компания не несет ответственности за травмы или повреждения  имущества, вызванные использованием данного оборудования.

1.	Данное оборудование должно быть установлено на ровной плоской поверхности для должного функционирования.

2.	Регулярно протирайте мягкие поверхности и раму. Мы рекомендуем использовать теплую мыльную воду. Не используйте грубые или абразивные химикаты.

3.	Каждый раз перед использованием проверяйте и подтягивайте все детали. Заменяйте любые изношенные детали незамедлительно. Несоблюдение этого может привести к серьезной травме.

4.	Никогда не допускайте приближения детей к тренажеру M PRESS.

5.	Не приближайте руки к тросам и роликам во время выполнения упражнения. Не приближайте руки к подвижным частям тренажера, держитесь только за обозначенные ручки.

6.	При регулировке сидения убедитесь, что пружинный фиксатор полностью зацеплен. В противном случае сиденье может соскользнуть, что может привести к серьезной травме.

7.	Проверяйте, все ли  тросы расположены в желобках роликов, перед каждым использованием тренажера.

8.	Тренируйтесь с осторожностью во избежание травм.

9.	Если вы не уверены в правильности использования системы силовой тренировки M PRESS, позвоните местному дилеру оборудования BODYCRAFT

СХЕМА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ

| NO_ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСНОВНАЯ РАМА | 1 |
| 1А | ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР | 1 |
| 2 | ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА | 1 |
| 3 | ВЕРХНЯЯ РАМА | 1 |
| 4 | ЗАДНЯЯ СТОЙКА | 2 |
| 5 | ОПОРА СИДЕНЬЯ | 1 |
| 6 | РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ | 1 |
| 7 | РЫЧАГ УСТРОЙСТВА ЭКСТЕНЗИИ НОГ | 1 |
| 8 | УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ СПИНКИ | 1 |
| 9 | ВЕДУЩАЯ ШТАНГА | 2 |
| 10 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СТОЯК | 2 |
| 11 | СЕЛЕКТОР РЫЧАГА ЖИМА | 1 |
| 12 | РЫЧАГ ЖИМА | 1 |
| 13 | ПРАВАЯ РУЧКА РЫЧАГА ЖИМА | 1 |
| 14 | ЛЕВАЯ РУЧКА РЫЧАГА ЖИМА | 1 |
| 15 | ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА | 1 |
| 16 | ПЕРЕКЛАДИНА СГИБАНИЯ | 1 |
| 17 | ОПОРНАЯ ПЛИТА | 1 |
| 18 | ТРЕУГ. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 4 |
| 19 | РЕГУЛИР. ОБОЙМА РОЛИКА | 1 |
| 20 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ | 1 |
| 21 | УТЯЖЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ | 19 |
| 22 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 23 | СТЕРЖЕНЬ ВЫБОРА НАГРУЗКИ | 1 |
| 24 | ТРЕНАЖЕР МЫШЦ ПРЕССА | 1 |
| 25 | РЕМЕНЬ ЛОДЫЖКИ | 1 |
| 26 | РУЧКА | 1 |
| 27 | ЗВЕНЬЕВАЯ ЦЕПЬ | 1 |
| 28 | ВЕРХНИЙ ТРОС | 1 |
| 29 | АБДОМИНАЛЬНЫЙ ТРОС | 1 |
| 30 | СИДЕНЬЕ | 1 |
| 31 | СПИНКА | 1 |
| 32 | ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ МЯГКИХ ВАЛИКОВ | 2 |
| 33 | 1/2" КРУГЛАЯ ТРУБКА | 1 |
| 34 | 1" ОСЬ | 2 |
| 35 | МЯГКИЙ ВАЛИК | 4 |
| 35А | ЧЕХОЛ ВАЛИКА | 4 |
| 36 | РУЧКА | 2 |
| 37 | 1/2" ОСЬ | 1 |
| 38 | МЯГКАЯ ТРУБКА | 2 |
| 39 | МУФТА | 2 |
| 40 | 1-1/4" РУЧКА | 2 |

ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ

| NO | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |
| 41 | 1” Т ТОРЦОВАЯ ЗАГЛУШКА | 2 |
| 42 | ПЕТЛЕВАЯ ПЛАСТИНА БОКОВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ | 1 |
| 43 | ВТУЛКА БОКОВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ | 2 |
| 44 | УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО БОКОВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ | 2 |
| 45 | КРЮК С КАРАБИНОМ | 4 |
| 46 | ФИКСАТОР ВЫБОРА НАГРУЗКИ | 1 |
| 47 | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО | 2 |
| 48 | 1” СТОПОР | 1 |
| 49 | 1/2” СТОПОР | 1 |
| 50 | НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ НАКЛЕЙКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ | 4 |
| 51 | БОЛЬШОЙ РОЛИК | 3 |
| 52 | МАЛЕНЬКИЙ РОЛИК | 12 |
| 53 | 50 X 50mm ЗАГЛУШКА | 2 |
| 54 | 50mm КВАДР. ЗАГЛУШКА | 15 |
| 55 | 45mm КВАДРАТ. ЗАГЛУШКА | 1 |
| 55А | 50 X 100mm ЗАГЛУШКА | 1 |
| 56 | 1" ЗАГЛУШКА | 4 |
| 57 | ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕДУЩЕЙ ШТАНГИ | 4 |
| 58 | 1/2" ЗАГЛУШКА | 2 |
| 59 | 3/8" ВКЛАДЫШ | 12 |
| 60 | 1" СТАЛЬНОЙ ВКЛАДЫШ | 4 |
| 61 | 1/2" ВКЛАДЫШ | 2 |
| 62 | ПРУЖИННАЯ РУКОЯТКА | 2 |
| 63 | ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР | 1 |
| 64 | РЕГУЛИР. СТОПОР | 1 |
| 65 | БОЛТ ВЕРХНЕЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 66 | 3/8" X 4-3/4" ШЕСТИГРАН. БОЛТ | 1 |
| 67 | 3/8" X 3-1/8" ШЕСТИГРАН. БОЛТ | 6 |
| 68 | 3/8" X 3" ШЕСТИГРАН. БОЛТ | 16 |
| 69 | 3/8" X 2-3/4" ШЕСТИГРАН. БОЛТ | 1 |
| 70 | 3/8" X 1-3/4" ШЕСТИГРАН. БОЛТ | 8 |
| 71 | 3/8" X 2-3/4" НАРЕЗНОЙ БОЛТ | 2 |
| 72 | 3/8" X 1" НАРЕЗНОЙ БОЛТ | 2 |
| 73 | 5/16" X 1/2" НАРЕЗНОЙ БОЛТ | 6 |
| 74 | 3/8" X 5/8" ВНУТРЕННИЙ ВИНТ | 1 |
| 74А | 3/8" X 1" ВНУТРЕННИЙ ВИНТ | 4 |
| 75 | 5/16" X 5/8" ВНУТРЕННИЙ ВИНТ | 3 |
| 76 | 3/8" X 1/2" УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 5 |
| 77 | 5/16" X 1/2" УСТАНОВ. ВИНТ | 2 |
| 78 | 5/16" X 1/4" УСТАНОВ. ВИНТ | 1 |
| 79 | M6 X 6mm УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 2 |
| 80 | 3/8" ШАЙБА | 54 |
| 81 | 5/16" ШАЙБА | 8 |
| 82 | 5/16" УПРУГАЯ ШАЙБА | 2 |
| 83 | 3/8" ГАЙКА | 32 |
| 84 | 5/16" ГАЙКА | 1 |
| 85 | МЯГКАЯ ТРУБКА ДЕРЖАТЕЛЯ БОКОВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ | 2 |

ШАГ 1 Установка Основной Рамы

Для облегчения процесса установки не затягивайте болты, пока не прочитаете инструкцию.

- Присоедините Переднюю Стойку (2) к Основной Раме(1), используя два 3/8" X 3" Болта(68), четыре 3/8" Шайбы(80) и две 3/8" Гайки (83).

- Присоедините две Задних Стойки(4) и четыре Треугольных Соединительных Пластины(18) к Заднему Стабилизатору(1A), как показано, используя два 3/8" X 3" Болта (68), четыре 3/8" Шайбы (80) и две 3/8" Гайки(83). Поставьте с правой и левой сторон Заднего Стабилизатора (1A) две 50mm X 50mm Заглушки(53). Присоедините Задний Стабилизатор (1A) к Основной Раме(1), используя два 3/8" X 3-1/8" Болта (67), четыре 3/8" Шайбы(80) и две 3/8" Гайки (83).

- Вставьте четыре Пластиковых Держателя Ведущей Штанги (57) в Основную Раму(1) и в Верхний Фиксатор Ведущей Штанги, приваренный на Верхней Раме(3), как показано. Наденьте Резиновое Кольцо(47) на один конец каждой Ведущей Штанги(9) и затем вставьте Ведущие Штанги (9) в Пластиковые Держатели Ведущих Штанг(57) в Основной Раме(1), как показано на схеме. Наденьте все Утяжелительные Пластины (21) на Ведущие Штанги(9). Убедитесь, что селекторные отверстия пластин расположены впереди. Присоедините Стержень Выбора Нагрузки (23) к Верхней Пластине (22) при помощи Болта для Верхней Пластины(65). Наденьте Верхнюю Пластину (22) и Стержень Выбора Нагрузки (23) на Ведущие Штанги (9).

- Убедившись, что Ведущие Штанги(9) установлены в Отверстия в Верхнем Фиксаторе Ведущих Штанг, присоедините Верхнюю Раму(3) к Передней Стойке(2), используя два 3/8" X 3-1/8" Болта(67), четыре 3/8"Шайбы(80) и две 3/8" Гайки(83).

- Присоедините две Задних Стойки(4) к Верхней Раме (3), используя два 3/8"X 3" Болта (68), четыре 3/8" Шайбы(80) и две 3/8" Гайки(83). Поставьте 50mm Заглушки(54) на Верхнюю Раму(3) и Задние Стойки (4).

- Присоедините Держатель Латеральной Перекладины(20) к Верхней Раме(3), используя два 5/16" X 1/2" Нарезных Болта(73) и две  5/16" Шайбы(81).

ШАГ 2 Установка Рамы Сиденья

- Присоедините Опору Сиденья(5) к Передней Стойке (2), используя два 3/8" X 3-1/8" Болта(67), четыре 3/8" Шайбы(80) и две 3/8" Гайки (83).

- Присоедините Опору Сиденья (5) к Основной Раме (1), используя один 3/8" X 4-3/4" Болт(66), две 3/8" Шайбы (80) и одну 3/8" Гайку(83).

- Присоедините Сиденье(30) к Регулир. Рычагу Сиденья(6), используя два 3/8" X 2-3/4" Нарезных Болта (71) и две  3/8" Шайбы(80), затем вставьте Регулир. Рычаг Сиденья (6) в Опору Сиденья (5). Поставьте на Рычаг Сиденья (6) две 50mm Квадратные Заглушки (54).

- Присоедините Рычаг Устройства Экстензии Ног (7) к Опоре Сиденья 95), используя 1/2" Ось(37). Закрепите 1/2" Ось (37), используя две 5/16" Упругих Шайбы(82), две 5/16" Шайбы (81) и два  5/16" X 5/8"  Внутренних Винта (75). Поставьте 50mm Квадратные Заглушки(54) с каждой стороны Рычага Устройства Экстензии Ног (7).

- Вставьте Перекладину для Мягких Валиков(32) в отверстие в Рычаге Экстензии Ног(7) и в отверстие в Рычаге Сиденья(6). Намочите внутреннюю поверхность каждого Мягкого Валика(35) водой и натяните на Перекладины для Валиков (32) с каждой стороны. Поставьте с каждой стороны Перекладин для Валиков (32)  1" Заглушки(56).

- Присоедините Спинку (31) к Регулятору Спинки (8), используя два 3/8" X 1" Нарезных Болта (72) и две 3/8" Шайбы (80), затем вставьте Регулятор Спинки (8)  в Переднюю Стойку(2). Поставьте 45mm Квадратную Заглушку (55) на конец Регулятора Спинки(8).

- Прикрепите Опорную Плиту (17) к Основной Раме(1), выравнивая отверстия и вставляя 1/2" Круглую Трубку(33). Поставьте две 1/2"Заглушки (58) на 1/2" Круглую Трубку(33).

ШАГ 3 Установка Рычага Жима

- Присоедините Селектор Рычага Жима (11) к Верхней Раме (3), выравнивая отверстия и вставляя 1" Ось (34). Зафиксируйте ее на месте при помощи заранее собранного 3/8" X 1/2" Установочного Винта (76).

- Присоедините Рычаг Жима(12) к Селектору Рычага Жима (11), выравнивая отверстия и вставляя 1" Оси (34). Зафиксируйте устройство на месте при помощи заранее собранного Установочного Винта (76). Поставьте две 50mm Квадратные Заглушки(54) на Рычаг Жима(12) и четыре 50mm Квадратных Заглушки(54) на Селектор Рычага Жима (11).

ШАГ 4 Установка Верхнего Троса

шарообразный конец с петлей	ВЕРХНИЙ ТРОС (28)	винтовой конец

Производите установку тросов и роликов одновременно.

Вставьте резьбовой конец Верхнего Троса (28) вниз паза в передней части Верхней Рамы(3), как показано на рисунке T1, и протяните над двумя роликами, расположенными в Верхней Раме(3), потом ведите вниз и над левым роликом (если сидеть на сиденье) в Селекторе Рычага Жима(11), под роликом, расположенным в Передней Стойке(2), как показано на рисунке Т4, над правым роликом в Селекторе Рычага Жима (11), затем под роликом, расположенным в Передней Стойке(2), как показано на рисунке Т6, вверх и над роликом, расположенным в Верхней Раме (3)., как показано на рисунке Т7, вниз и вокруг верхнего ролика в Регулир. Обойме Ролика (19), как показано на рисунке Т8, вверх и над левым роликом, расположенным над утяжелительным блоком на Верхней Раме(3), затем вниз к утяжелительному блоку. Завинтите конец троса в Стержень Выбора Нагрузки (как показано на рисунке Т10).

ШАГ 5 Установка Абдоминального Троса

петлевой конец	АВ ТРОС (29)	петлевой конец

Протяните Трос (29) через нижний паз, над роликом в Передней Стойке(2), как показано на рисунке А6, вниз к ролику, установленному в Основной Раме (1), как изображено на рисунке А5, затем вверх и над нижним роликом в Регулир. Обойме Ролика (19), как изображено на рисунке А4, вниз к последующему заднему ролику на Основной Раме (1), потом вперед к Рычагу Устройства Экстензии Ног(7), как изображено на рисунке А3. Убедитесь, что Трос (29) проходит под обоими роликами на Основной Раме (1) и под роликом, расположенным на Рычаге Экстензии Ног (7).

ШАГ 6

- Присоедините Предохранительные Стояки (10) к основной Раме(1) и Верхним Фиксаторам Ведущих Штанг, расположенных на Верхней Раме(3), используя четыре 5/16" Шайбы (81) и четыре 5/16" X 1/2" Болта(73).

Установка завершена! Пожалуйста, выполните следующие пункты перед использованием тренажера:

- Убедитесь, что все болты надежно завинчены.

- Убедитесь, что все тросы находятся в желобках роликов. Трение троса о сталь может привести к стиранию полиамидного покрытия, аннулированию гарантий производителя и необходимости замены.

- Предварительно натяните тросы. Поставьте Фиксатор Выбора Нагрузки (46) в нижнее отверстие блока утяжелителей. Потяните тросы с большим усилием, чтобы убрать любые возможные скручивания и обеспечить исходное натяжение.

- Имейте в виду, что тросы могут ослабнуть или натянуться перед первым применением.

- Тросы должны быть натянуты так туго, насколько это возможно, однако не настолько, чтобы поднять Верхнюю Пластину (22) с блока утяжелителей. Убедитесь в надежности стопорных гаек после сделанных регулировок.

- Для лучшей работы тренажера применяйте хозяйственную смазку (такую как силикон) на всех регулируемых поверхностях и Ведущих Штангах(9).

- Наслаждайтесь многими годами Спортивного Образа Жизни!

Спасибо за то, что вы приобрели тренажер M Press Gym. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните местному дилеру оборудования BodyCraft